ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту инвестиционной программы

«Реконструкция ВЛ-10 кВ (ТП №1 - ТП №2; ТП №6 - ТП №7)»

г.Костерево

(основание для составления проекта инвестиционной программы – выписка из протокола от 21. 03.2010 №2 комиссии по техническому обследованию и освидетельствованию объектов электросетевого хозяйства г. Костерёво)

Цели и задачи проекта

Цели:

1.Морально и физически устаревшие комплектующие ВЛ-10 кВ, срок эксплуатации которой превышает 50 лет, требуют скорейшей замены.

2.Повышается надёжность электроснабжения города Костерёво и безопасность эксплуатации ВЛ-10кВ

4.Снижение технологических потерь.

5.Сокращение эксплуатационных затрат.

3.Обеспечивается доступность в эксплуатации при необходимости проведении ремонтных работ на ВЛ-10 кВ.

Задачи:

По территории г. Костерево проходит две воздушные линии 10 кВ. Первая между ТП №1 - ТП №2 протяженностью 530 м, вторая между ТП №6 - ТП №7 протяженностью 450 м.

Линии смонтированы на деревянных опорах с бетонными приставками, построены в начале 60-х годов, имеют высокую степень загнивания опор особенно в верхних частях, также многие опоры оказались на территориях земельных участков жителей частного сектора, подъезд и даже подход к опорам ограничен ограждениями участков и постройками.

Проект предусматривает монтаж ВЛ-10кВ на бетонных опорах проводом СИП с выносом опор на придорожные территории доступные для обслуживания.

Замена данных воздушных линий приведёт к существенному уменьшению технологических потерь, а также позволит значительно повысить надёжность электроснабжения большей части г. Костерёво.

Принципиальные решения, обеспечивающие надежность ВЛ-10 кВ

Высокая степень надежности  реконструируемой ВЛ-10 кВ достигается применением:

- железобетонных опор с изгибающим моментом 50 кН/м марки СВ-110-5;

- устройств заземления опор и металлоконструкций;

- унифицированной сцепной арматуры;

- длинно-искровых петлевых разрядников;

- нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН);

- сертифицированных изделий и материалов.

В объём реконструкции ВЛЗ-10 кВ входит:

- замена существующих опор на железобетонные;

- замена существующего провода на провод СИП-3 1*70.

Реконструкция воздушной линии осуществляется в один этап в следующей последовательности:

- разбивка трассы;

- установка опор;

- подвеска проводов.

Техническая осуществимость проекта

Для реализации данного проекта ООО «Костерёвские ГЭС» привлекла подрядную организацию ООО «ВладЭнергоПроект», которая выполнила работы и расчеты.

Для осуществления строительно-монтажных работ планируется привлечь подрядную организацию ООО «ЭВЛА». Эта подрядная организации имеет большой опыт выполнения данных работ на территории Владимирской области и хорошо зарекомендовала себя по качеству, срокам выполнения работ и сдаче исполнительной документации.

Стоимость проекта

Стоимость проекта «Реконструкция ВЛ-10кВ (ТП №1- ТП №2; ТП №6 - ТП №7)» определяется сметным расчетам и составляет в текущих ценах 1 кв. 2010г. 2454,0 тыс. руб. (без НДС). Сметы прилагаются.

Источники финансирования

Источником финансирования данного проекта будут собственные средства, то есть прибыль предприятия.

Директор ООО «Костеревские ГЭС»                                                М.И. Болотин