ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту инвестиционной программы

«Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ ул.Сосновая и продолжение строительства ВЛИ-0,4 кВ ул.Сосновая»

(основание для составления проекта инвестиционной программы – дополнительное выделение администрацией города Костерёво в районе ул. Сосновая земли под строительство частных домовладений. Выполнение проектных работ по электроснабжению частных домовладений по ул. Сосновая в г. Костерево Владимирской области ООО «Элпромсервис» лицензия на проектирование Е-054910 рег. ГС-1-33-02-26-0-3321025073-004357-1 от 10.04.2008г. выданная федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству).

Цели задачи проекта:

Цели:

- Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ по ул. Сосновая.

- Строительство новой ВЛИ-0,4 кВ до новых земельных участков.

- Улучшение надёжности и качества электроснабжения присоединенных потребителей ул. Сосновая.

- Обеспечение  присоединения дополнительных потребителей ул. Сосновая,      удалённых от точки присоединения более 300 м.

Задачи:

Проектом предусмотрено:

- реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ по ул. Сосновая с ТП №8 от опоры №1 до опоры № 12, которая включает в себя замену магистрального провода А – 25 на двухцепной самонесущий изолированный провод СИП 2А-3*95+1*95+2*25мм2;

- строительство новой ВЛИ-0,4 кВ  от опоры №12 до опоры №19 на семи железобетонных опорах, выполненная проводом СИП 2А-3*50+1*54,6+2*16 длина 168 м.  Общая  длина ВЛИ- 0,4 кВ от ТП №8 до опоры № 19 - 0,548 км.

Принципиальные решения, обеспечивающие надежность ВЛИ-0,4 кВ

Высокая степень надежности  реконструируемой ВЛИ-0,4 кВ достигается применением:

- железобетонных опор с изгибающим моментом 50 кН/м марки СВ-110-5;

-устройств заземления опор и металлоконструкций;

-унифицированной сцепной арматуры;

-длинно-искровых петлевых разрядников;

-нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН);

-сертифицированных изделий и материалов.

В объём строительства ВЛИ - 0,4 кВ входит:

- дополнительная установка семи железобетонных опор;

- монтаж провода СИП.

Строительство воздушной линии осуществляется в один этап в следующей последовательности:

- разбивка трассы;

- установка опор;

- подвеска проводов.

Техническая осуществимость проекта

Для осуществления строительно-монтажных работ планируется привлечь подрядную организацию ООО «ЭВЛА». Эта подрядная организации имеет большой опыт выполнения данных работ на территории Владимирской области и хорошо зарекомендовала себя по качеству, срокам выполнения работ и сдаче исполнительной документации.

Стоимость проекта

Стоимость проекта «Реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ ул. Сосновая и продолжение строительства ВЛИ-0,4 кВ ул. Сосновая определяется сметным расчетом и составляет в текущих ценах 3 кв. 2009г. 823,8 тыс. руб. (без НДС). Сметы прилагаются.

Источники финансирования

Источником финансирования данного проекта будут собственные средства, то есть прибыль предприятия, в том числе прибыль, полученная за счёт платы абонентов за технологическое присоединение.

Директор ООО «Костеревские ГЭС»                                                       М.И. Болотин